## Slide 1: Sortie de Statut de Déchet des broyats d’emballages en bois pour un usage comme combustible dans les installations de combustion

## Slide 2: Rubrique ICPE 2910
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : | 
1. Supérieure ou égale à 20 MW | (A-3)
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | (DC)
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : | 
1. Supérieure ou égale à 20 MW | (A-3)
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW : | 
a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement | (E)
b) Dans les autres cas | (A-3)
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : | 
1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 | (A-3)
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 | (E)
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 | (DC)

## Slide 3
b-i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
b-ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
b-iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
b-iv) Déchets de liège ;
b-v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :
2910-A
2910-B

## Slide 4: La réglementation
Visés comme biomasse (« classe A ») par la précédente réglementation.
Visés comme déchets maintenant : ICPE rubrique 2910-B soumise à déclaration au delà de 100 kW.
  Régime plus contraignant : contrôle du combustible, analyses etc.
Possibilité d’utilisation comme biomasse si sortis du statut déchet.
Cas des déchets d’emballage en bois : arrêté ministériel du 8 août 2014

## Slide 5: La réglementation
Exigences sur la matière entrante.
  Non dangereux.
  Déchets d’emballages en bois (cf. codes déchets).
  Ne contiennent ni composés organiques halogénés et métaux lourds.
  Autocontrôle (inspection visuelle, personnel formé etc.).
Exigences sur le processus
  Tous les traitements effectués (broyage, granulation etc.).
  Déchargement sur une aire distincte de l’aire de stockage avant broyage.
  Tri.
  Aire de stockage dédiée pour les refus.
  Sortants sur une aire dédiée distincte.
Exigences sur les broyats sortants.
  Classés de façon à répondre à une utilisation.
  Ne comportent pas de corps étranger.
  Respectent les teneurs en certains éléments (cf. arrêté).
  Autocontrôle.
Sortie du statut déchet : la responsabilité de l’approvisionneur

## Slide 6: La réglementation
Existence d’un contrat de vente pour les broyats.
Délivrance d’une attestation de conformité avant sortie du site de valorisation
Mise en place d’un système de gestion de la qualité.
  Manuel qualité (dont formation, procédures de contrôle etc.).
  Bilan annuel.
  Mêmes exigences pour la sous-traitance.
  Doit engager un processus de certification.
La responsabilité de l’approvisionneur : suite
Tout cela applicable (en théorie) au 15 octobre 2014 !